Перечень, наименование, обозначение и соотношение размеров обязательных символов и отображаемые ими функции в алгоритме и программе обработки данных должны соответствовать требованиям, указанным в таблице II.1.

Таблица II.1

| Наименование | Обозначение и соотношение размеров | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Процесс | 1,5a | Выполнение операции или группы операций, в результате которых изменяется значение, форма представления или расположение данных |
| 2. Решение |  | Выбор направления выполнения алгоритма или программы в зависимости от некоторых переменных условий. Блок должен иметь 2 выхода с надписями: «Да» (условие выполняется) и «Нет» ( условие не выполняется) или 3 выхода с надписями >,<,=, или один выход с произвольным количеством разветвлений с надписями, вставленными в разрыв линии. В этом случае условие заменяется выражением, а надписи являются значениями выражения y1,y2..yn. |
| 3. Модификация |  | Выполнение операций, меняющих команды или группы команд, изменяющих программу. Используется для циклических алгоритмов со счетчиком циклов. Выход из цикла должен быть сбоку блока, вход на следующую модификацию с другой стороны. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. Ввод -вывод |  | Преобразование данных в форму, пригодную для обработки (ввод) или отображения результатов обработки (вывод) |
| 5. Предопределенный процесс |  | Использование ранее созданных и отдельно описанных алгоритмов или программ (подпрограмм) |
| 6. Начало и завершение процесса |  | Начало и конец алгоритма или программы обязательно содержат эти блоки, причем в единственном экземпляре. |
| 7. Соединитель (Узел) |  | Указание связи между прерванными линиями потока, связывающими символы в пределах одного листа. N – номер связи |
| 8. Межстраничный соединитель |  | Указание связи между разъединенными частями схем алгоритмов и программ, расположенных на разных листах. N – номер связи или последнего блока, 12 – номер страницы, с которой имеется связь |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. Комментарий |  | Связь между элементом схемы и пояснением |

Допускается ширину блоков 1–6 выбирать равной 2а. Размер а выбирается из ряда 10, 15, 20 мм и может быть увеличен на число, кратное 5. Ряд блоков не приводится в таблице по причине их редкого использования. Для ознакомления с ними следует использовать ГОСТ.

Блоки могут быть пронумерованы в разрыве линии в левом верхнем углу блока.

# Text boxes

Здесь лаконично излагается процесс обработки информации

а

1,5а

yn

y2

y1

Выражение

Условие

а

1,5а

а

а

а

0,25а

1,25а

а

1,5а

0,15а

Название

процесса

1,5а

0,5а

Конец

Начало

0,5 а

N

12

N

0,5а

0,8а